## Slide 1
Chimica ambientale
Reazioni che avvengono in natura, nell’atmosfera,
nelle acque, nei terreni
Alterazioni dovute alle attività antropiche
Impatto ambientale= f(Popolazione, Benessere, Tecnologia)
SVILUPPO SOSTENIBILE:
soddisfa le necessità del presente senza compromettere la possibilità
di soddisfare le necessità delle future generazioni
SOCIETA’ ECONOMIA AMBIENTE
con una LINEA GLOBALE

## Slide 2
Chimica ambientale
Sostanze chimiche nell’ambiente
potenziale attività cancerogena
alterazioni riproduttive/malformazioni congenite
inquinanti persistenti (resistono nel tempo a luce, acqua, aria, microrganismi)
(es. DDT, CFC, CO2)
ridurre l’immissione: green chemistry (riformulazione dei processi sintetici,
obiettivo: «immissione zero»)
smaltimento/riciclo (es. raccolta differenziata)
Chimica ambientale
Chimica dell’atmosfera
(N2, 78%; O2, 21%; Ar, 1%; CO2, 0,03%)
(più vapore acqueo variabile)
Sostanze organiche tossiche
Chimica dell’acqua
Combustibili e fonti energetiche
Stratosfera: strato e buchi di ozono
(tra 15 e 50 km)
Troposfera: - smog fotochimico
(fino a 15 km) - piogge acide
- gas tossici/nocivi
- effetto serra
- pesticidi/diossine
- PCB
- IPA

## Slide 3
L’ATMOSFERA è:
-una STRUTTURA A STRATI (scarso mescolamento => strati descritti separatamente!)
dal punto di vista chimico, sistema complesso solo apparentemente non reattivo
[gas] assoluta : N gas/m3 di aria ; Pi = P Xi
[gas] relativa : Xi che per conc molto basse (es. molecole di inquinanti) anche
ppm (100/106 ) , ppb (100/109) , ppt (100/1012) (in pratica % in volume)
-IRRADIATA DAL SOLE
- e INTERAGENTE – in basso - CON TERRE EMERSE E OCEANI
GAS DELL’ATMOSFERA + LUCE
REAZIONI FOTOCHIMICHE
85% della massa dell’aria è concentrato
nella troposfera, quindi aria densa
Aria meno densa
T decresce con
altitudine
T cresce con
altitudine
T decresce con
altitudine
f(latitudine e stagione)
Superficie terrestre scaldata dal sole
Sale velocemente
Mescolamento veloce
Mescolamento lento
Strati (strato-sfera)

## Slide 4
L’ATMOSFERA è:
-una STRUTTURA A STRATI (scarso mescolamento => strati descritti separatamente!)
-IRRADIATA DAL SOLE (che emette luce in ampio intervallo di λ, massima intensità nel vis, ma anche nell’UV, quindi con fotoni ad alta energia)
- e INTERAGENTE – in basso - CON TERRE EMERSE E OCEANI
Assorbite da DNA
Mutazioni genetiche
Cancro della pelle
Interferenze con fotosintesi
Radiazioni ultraviolette (da 400 a 200 nm)
UV-C 200-280 nm
UV-B 280-320 nm
UV-A 320-400 nm
GAS DELL’ATMOSFERA + LUCE
REAZIONI FOTOCHIMICHE
Assorbiti completamente da ozono
Assorbiti solo in parte da ozono,
10/30% arriva sulla terra
(DANNOSI per le forme viventi)
Non sono assorbiti da nessuno!
Arrivano tutti sulla terra
Ma meno pericolosi per le forme viventi
Assorbiti completamente
da O2 e N2
importanti per
effetto serra

## Slide 5
aria rarefatta e
intense UV-C
elevata ionizzazione
[O] > [O2]
aria più densa
UV-C meno intense
minore ionizzazione
[O2] >[O]
no UV-C
solo O2
no OZONO
O2 + hν -> 2 O
Fotodissociazione
O+O -> O2
GAS DELL’ATMOSFERA + LUCE
REAZIONI FOTOCHIMICHE
O2
sopra la stratosfera
O2 e N2 assorbono (per lo più) < 120 nm
O2 assorbe (per lo più) 120-220 nm
nella stratosfera
O2 assorbe (in parte) 220-240 nm
O3 assorbe 220-320 nm
O3
Tutto
UV-C
UV-B
in parte arrivano sulla
superficie terrestre
O+O2 -> O3
collisioni più probabili :
collisioni più probabili:

## Slide 6
Stratosfera: strato e buchi di ozono
OZONO
unità di misura: Dobson (DU) (strato di ozono puro di spessore 0,01 mm alla densità a P=1 atm)
350 DU nelle zone temperate, 250 DU nelle regioni tropicali, 450 DU nelle regioni subpolari
(all’Equatore lo strato è «naturalmente» più sottile!)
con variazioni stagionali (buco «naturale» primaverile in Antartide)
STRATO di OZONO: schermo naturale dalle radiazioni solari (filtro totale UV-C e parziale UV-B)
RIDUZIONE STRATO di OZONO: maggiore frazione di UV-B raggiunge la superficie terrestre
(per ogni riduzione dell’ 1% si ha un incremento del 2% di UV-B non filtrati)
Filtri solari (contengono sostanze che assorbono oppure riflettono o diffondono i raggi solari): filtri UV-B non filtrano UV-A
filtri ampio spettro filtrano sia UV-B sia UV-A (ma maggiore tolleranza alle scottature prolunga l’esposizione, ossia minore intensità ma per tempi più lunghi))
EFFETTI POSITIVI: la sintesi della Vitamina D avviene a partire da un precursore
per assorbimento di UV-B
Vit D: necessaria per utilizzare il calcio, e quindi bio-effetto sulla crescita e rigenerazione delle ossa

## Slide 7
Stratosfera: strato e buchi di ozono
STRATO di OZONO: schermo naturale dalle radiazioni solari (filtro totale UV-C e parziale UV-B)
RIDUZIONE STRATO di OZONO: maggiore frazione di UV-B raggiunge la superficie terrestre
EFFETTI DANNOSI: derivano per lo più dall’assorbimento nell’UV-vis delle molecole che costituiscono il DNA, quindi effetti biologici sulla salute umana e sulle altre forme viventi
Le popolazioni con pelle chiara, biondi, con lentiggini hanno una composizione di DNA più ricca di molecole che assorbono a 300 nm, e sono quindi più esposte
- cancro della pelle (melanoma) per eccessiva esposizione
- effetti soppressivi sul sistema immunitario
- danni al DNA (effetto maggiore sulle molecole che assorbono intorno a 300 nm, ossia la frazione meno assorbita da ozono
- interferenza con il processo della fotosintesi (effetti sulla crescita dei vegetali)
- induzione stress ossidativo su cornea e cristallino, cataratta e malattie degenerative della retina (gli UV-B entrano nel sistema «corpo» dagli occhi, filtrati da cornea e cristallino che proteggono così la retina, ma producendo radicali liberi responsabili dello stress ossidativo)

## Slide 8
Assorbimento di un fotone  specie elettronicamente eccitata … ma reagisce?
Reazione diretta
M + fotone -> M# M + fotone
M + calore (trasferito/dissipato per collisione con altra M)
ossigeno
O2#
O2#
O2
M non accumula E per dare M# !
M reagisce solo quando assorbe un fotone con E sufficiente per reagire
E = hν = h c/λ = 119,627/ λ kJ mol-1 nm
O2 -> 2 O ΔH° = 498,4 kJ mol-1
E = ΔH° = 498,4 = 119,627/ λ
λ = 240 nm
λ ≤ 240 nm DISSOCIAZIONE
λ ≥ 240 nm NO DISSOCIAZIONE
REAZIONE FOTOCHIMICA 1) la molecola deve assorbire in un certo range di lunghezze d’onda
2) il fotone assorbito deve essere di E ≥ energia di reazione
O2 + hν -> O2# -> O2 + calore per assorbimento di un fotone di λ ≥ 240 nm
O2 + hν -> O2# -> 2 O per assorbimento di un fotone di λ ≤ 240 nm